Для настройки крутящего момента инвертора(преобразователя) Toshiba VF-nC3 на станке ПС 30-600 необходимо выполнить следующее:

-открыть дверцу блока управления см рис. 1

-открыть защитную крышку инвертора см. рис.2

-изменить следующие параметры:

Таблица 1

| Параметр | Мин. крут. момент | Макс. крут. момент |
| --- | --- | --- |
| F400 | 2 | 0 |
| F401 | 150 | 0 |
| F402 | 0.0 | 30.0 |
| Pt | 0 | 0 |
| uL | 120 | 20 |
| uLu | 70 | 250 |

Для изменения параметра необходимо нажать кнопку «MODE» 1 раз, прокрутить ручку навигатора до появления на табло необходимого параметра в меню. Нажать на центр ручки навигатора для выбора параметра и путем прокрутки ручки навигатора присвоить ему необходимое значение. Возврат в меню происходит путем нажатия кнопки «MODE».

- для завершения работы с настройками инвертора (преобразователя) нажать три раза кнопку «MODE».

-закрыть ранее открытые крышки.

(Данные настройки работают устойчиво до 50 Гц. При работе на более высокой частоте вращения двигателя данные настройки могут работать не совсем корректно. Значения параметров uL и uLu могут варьироваться в пределах 20% от приведенных в таб.1)

Рисунок 1				Рисунок 2

Рисунок 3

Для настройки крутящего момента инвертора(преобразователя)  Schneider Altivar 312  на станке ПС 30-600 необходимо выполнить следующее:

-открыть дверцу блока управления см рис. 1

-открыть защитную крышку инвертора см. рис.2

-нажать кнопку «MODE» 1 раз., прокрутить ручку навигатора до появления на табло надписи «SEt-» , нажать на центр ручки навигатора  1 раз для входа в режим настройки параметров «SET-», прокрутить ручку навигатора до появления на табло надписи «CL1» , нажать на центр ручки навигатора 1 раз для входа в режим настройки параметров «CL1» см. рис.3

-для повышения крутящего момента (увеличения усилия на валу) вращением ручки навигатора устанавливается значение  до  максимального 2.5.

- для понижения крутящего момента (снижения усилия на валу) ) вращением ручки навигатора устанавливается значение до минимального  0.8

- для завершения работы с настройками инвертора (преобразователя) нажать три раза кнопку «ESC».

-закрыть ранее открытые крышки.

(Данные настройки работают устойчиво до 50 Гц. При работе на более высокой частоте вращения двигателя данные настройки могут работать не совсем корректно.)

Рисунок 1					Рисунок 2

Рисунок 3

Таблица схожих параметров инвертора Toshiba по отноешнию к инветору Schneider

| Schneider | Значение | Смысл | Аналог в Toshiba |
| --- | --- | --- | --- |
| drC- |  |  |  |
| bFr | 50 | Номинальная частота сети, Гц | AUF |
| UnS | 220 | Номинальное напряжение, В | F409 |
| FrS | 50 | Номинальная частота, Гц | uL |
| nCr | 1.9 | Номинальный ток двигателя, А | F415 |
| nSP | 1340 | Номинальные обороты двигателя, об\мин | F417 |
| COS | 0.75 | Косинус Фи (на табличке) |  |
| rSC | Init | Сопротивление статора. При первом включении нужно выбрать Init, после 1 включения в поле будет записано измеренное сопротивление |  |
| tUn | dOnE | Настройка выполнена |  |
| tUS | индикация | Состояние автоподстройки |  |
| UFt | N | Характеристика управления (бездатчиковый вектор) | Pt |
| SFr | 16 | Частота ШИМ, кГц | F300 |
| tFr | 100 | Максимальная выходная частота, Гц | FH |
| I_O |  |  |  |
| Tcc | 2C | 2-х проводное управление (может быть 3С – кнопки, LOC – с клавиатуры преобразователя) |  |
| tCt | LEL | Тип двухпроводного управления (потенциалом. Фронтом, приоритет) |  |
| rrS | LI2 | Выбор вывода для команды «вращение назад» | F112 |
| SEt- |  |  |  |
| ACC | 4 | Время разгона, сек | ACC |
| DEC | 4 | Время торможения, сек | DEC |
| LSP | 0 | Нижняя скорость | LL |
| HSP | 100 | Верхняя скорость | UL |
| Ith | 1 | Тепловая защита двигателя | tHb |
| UFr | 1 | Ручной подъем момента | ub |
| FLG | 20 | Коэф. Усиления контура частоты | F418 |
| StA | 20 | Устойчивость контура частоты | F419 |
| SLP |  | Компенсация скольжения | F401 |
| IdC | 0.7 | Ток торможения постоянным током, ( 0 – Iном), при включении с терминала | F251 |
| tdC | 0.5 | Время торможения постоянным током, сек | F252 |
| tdC1 | 0.5 | Время торможения током при остановке |  |
| SdC1 | 0.7 | Ток торможения при остановке (используется при включении в параметре FUB0AdC = YES (Ct)) |  |
| SP2 |  | Предустановленная скорость 1 | Sr1 |
| SP3 |  | Предустановленная скорость 2 | Sr2 |
| CLI | 1 | Ограничение тока (0.25 – 1.5) | F601 |
| SFr | 16 | Частота ШИМ, кГц | F300 |
| CtL- |  |  |  |
| Fr1 | AI1 | Способ задания скорости | FnOd |
| FUn- |  |  |  |
| brA | YES | Защита от перенапряжения при торможении | F305 |
| Stt | rnP | Контролируемое замедление (не выбегом) |  |
| AdC | YES | Использовать торможение пост. током при остановке |  |
| PSS-PS2 | LI3 | Вход для выбора 1 предустановленной скорости | F113 |
| PSS-PS4 | LI4 | Вход для выбора 2 предустановленной скорости | F114 |