Программирование преобразователя

TOSHIBA TOSVERT VF-nC1

Для использования в составе станков СНС-3.0-300, СНС-1.5-300

Значение параметров преобразователя

| Параметр | Смысл параметра | СНС-3.0-300 | СНС-1.5-300 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП0d | Режим управления: 0 – внешнее управление 1 – управление с клавиатуры | 0 | 0 |  |  |  |  |
| FП0d | Регулировка скорости: 0 – внешнее управление 1 - управление с клавиатуры 2 - потенциометр на панели | 0 | 0 |  |  |  |  |
| FH | Максимальная частота | 50(100) | 200 |  |  |  |  |
| Pt | Выбор модели управления: 0 – U/f характеристика 3 – векторный режим | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Fr | Направление вращения: 0 – прямое 1 – реверсное | 0 | 0 |  |  |  |  |
| UL | Ограничение максимальной частоты | 50(100) | 200 |  |  |  |  |
| LL | Ограничение минимальной частоты | 0 | 0 |  |  |  |  |
| uL | Базовая частота, Гц | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Ub | Форсирование при старте, % | 3 | 0-0.5 |  |  |  |  |
| ACC | Время разгона до установлено скорости, с | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| dEC | Время замедления, с | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| F109 | Тип управляющего сигнала: 0 – напряжение | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F110 | Функция терминала по умолчанию | 0(нет) | 0(нет) |  |  |  |  |
| F111 | Режим порта F | 56(F+ST) | 56(F+ST) |  |  |  |  |
| F112 | Режим порта R | 57(R+ST) | 57(R+ST) |  |  |  |  |
| F113 | Режим порта S1 | 54(/ST) | 54(/ST) |  |  |  |  |
| F114 | Режим порта S2 | 13(DC) | 13(DC) |  |  |  |  |
| F127 | Настройка режима терминала | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F202 | Минимальная выходная частота, Гц | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F203 | Уровень входного напряжения для максимальной частоты, % | 50 | 50 |  |  |  |  |
| F204 | Максимальная выходная частота, Гц | 50(100) | 200 |  |  |  |  |
| F251 | Интенсивность торможения постоянным током, % | 50 | 50 |  |  |  |  |
| F252 | Время действия, торможения постоянным током, сек | 2 | 2 |  |  |  |  |
| F415 | Номинальный ток двигателя, А | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  |
| F417 | Номинальная скорость двигателя, об/мин | 920 | 1500 |  |  |  |  |

Остальные параметры «по умолчанию»

Параметры защиты

| Параметр | Смысл параметра | СНС-3.0-300 | СНС-1.5-300 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F601 | Установка токовой перегрузки, %А | 150(10-199) | 150(10-199) |  |  |  |  |
| F605 | Контроль обрыва фазы двигателя: 0 – включен 1 – включен, проверка один раз при включении 2 – включен, проверка при каждом пуске | 2 | 2 |  |  |  |  |
| F616 | Уровень перегрузки для предупреждения, % | 150(0-200) | 150(0-200) |  |  |  |  |
| F618 | Время реакции на перегрузку, с | 0.5(0.1-10) | 0.5(0.1-10) |  |  |  |  |
| F619 | Нижнее значение для выхода из защиты, % | 10(0-100) | 10(0-100) |  |  |  |  |
| F700 | Защита параметров от изменения: 0 – все параметры могут быть изменены 1 – все параметры не могут быть изменены (кроме F700) | 0 | 0 |  |  |  |  |

Для изменения параметров используют следующий порядок:

Вход в режим – (MON)

Стрелками ▲ и ▼ выбирают требуемый параметр

Изменение параметр (ENT)

Стрелками ▲ и ▼ выбирают требуемое значение

Для фиксации выбора нажимаю (ENT)

Выход из режима программирования – (MON)

| Параметр | Смысл параметра | Что делать |
| --- | --- | --- |
| OC1 | Перегрузка при старте | Увеличить время разгона АСС Проверить U/f параметры |
| OC2 | Перегрузка при торможении | Увеличить время торможения |
| OC2 | Перегрузка при работе | Уменьшить пульсацию усилия нагрузки Проверить исправность механического тракта |
| OCL | Перегрузка | Проверить кабель подключения и обмотки двигателя |
| OP1 | Помехи в сети питания | Установить дроссель в цепь питания, выполнить качественное подключение |
| OP2 | Перегрузка при торможении | Увеличить время замедления Установить тормозной резистор и выполнить программирование его работы Установить дроссель в цепь питания |
| OP3 | Помехи в сети питания Двигатель при торможении вращается быстрее, чем задает преобразователь | Установить дроссель в цепь питания Установить тормозной резистор |
| OL1 | Перегрузка инвертора Мотор не успел остановиться перед реверсом | Увеличить время разгона Изменить параметры торможения Проверить U/f параметры Использовать более мощный инвертор |
| OL2 | Перегрузка мотора | Проверить U/f параметры Проверить нагрузку на двигателе (заклинивания) |
| EPH0 | Обрыв выходной фазы | Проверить целостность проводов и разъемов |
| EPH1 | Обрыв входной фазы | Проверить целостность проводов и разъемов |
| OH | Перегрев преобразователя | Найти и устранить причину |
| UP1 | Низкое входное напряжение | Проверить входное напряжение |
| EF2 | Замыкание выходной фазы | Проверить мотор и кабель |
| E | Аварийная остановка | Перезапустить инвертер |
| Err2 – Err4 | Внутренняя ошибка | Заменить преобразователь |
| Err5 | Ошибка управления | Проверить кабель управления, блок управления |
| EEP1 | Ошибка записи параметра | Перезапустить преобразователь, при повторении ошибки заменить его |
| E-20 | Ошибка настройки двигателя | Проверить соответствие мощности мотора и инвертора Проверить отсутствие заклинивания мотора Уменьшить параметр ub |

При ошибке следует включить блок и устранить причину ошибки Повторное включение его допускается через 1 мин. Если ошибка связана с перегревом – после полного остывания.